## Slide 1
Registrazioni EEG
COVID-19
Expert opinion tips
…ai tempi del COVID-19
SHAPING THE NEXT GENERATION
ilae.org/yes
@yesILAE
/yesILAE
yes@ilae.org
ITALIAN CHAPTER
OF EPILEPSY CARE & RESEARCH

## Slide 2
Registrazioni EEG
Secondo le indicazioni della LICE, ILAE e ACNS, in un paziente COVID-19 positivo o sospetto tale, prima di procedere ad una registrazione elettroencefalografia è opportuno che:
COVID-19 Expert opinion tips
SI ABBIANO TUTTE LE NOTIZIE ANAMNESTICHE
SIANO A DISPOSIZIONE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE SANITARIO
IL PERSONALE SANITARIO SIA STATO BEN EDUCATO ALL’UTILIZZO DEI DPI E ALLE PRATICHE DI IGIENE PER RIDURRE IL RISCHIO INFETTIVO
VENGA CHIARITA LA REALE URGENZA DELL’ESAME
->
->
->
->

## Slide 3
Utilizzare EEG/VEEG portatile
COVID-19 Expert opinion tips
ALCUNI CONSIGLI UTILI
1
Far indossare al paziente una mascherina con filtro FFP2
2
Se il paziente ha effettuato un trattamento con nebulizzatori o aerosol posticipare l’esame di 4 ore
3
Evitare l’uso di collodio
4
Utilizzare un montaggio con un minimo di 8 elettrodi
5
Stimolazioni tattili/verbali solo in casi selezionati. HP e SLI non dovrebbero essere eseguite di routine
6
Registrazioni EEG

## Slide 4
Dopo l'applicazione degli elettrodi, il tecnico EEG dovrebbe uscire dalla stanza del paziente. La durata dell’EEG dovrebbe essere minimo di 20 minuti
Il tecnico EEG annoterà da remoto eventuali modificazioni cliniche o elettrografiche rilevanti.
Al termine dell’esame le apparecchiature EEG verranno pulite seguendo le linee guida CDC (Center of Disease Control, Aprile 2020).
COVID-19 Expert opinion tips
È consigliabile l’utilizzo di una attrezzatura EEG per i pazienti COVID-19 e l'isolamento dell'attrezzatura temporaneamente prima dell’uso da parte di altri pazienti
!
Registrazioni EEG

## Slide 5
Maggiori informazioni
ITALIAN CHAPTER
COVID-19
Expert opinion tips
CREDITS
Testo a cura di: Bruna Nucera
Grafica: Fedele Dono
Revisione: Francesco Brigo
A cura della Task Force Comunicazione YES-I
Bibliografia essenziale
www.acns.org/practice/covid-19-resources
www.lice.it/pdf/EEG_Pandemia_SARS-CoV-2_SINC-LICE-AITN_07_05_2020.pdf